- Формулы из прошлых тем.

- Заряд конденсатора

- Энергия заряженного конденсатора

- Мощность тока:

- Закон Джоуля-Ленца

- Общие формулы и уравнения для колебаний.

- Уравнение гармонических колебаний

, где , начальная фаза (зависит от начальных условий)

- Период – время одного колебания.

- Частота – количество колебаний за единицу времени.

- Амплитуда – максимальное отклонение от положения равновесия.

- Фаза – стадия колебания.

- Свободные колебания – колебания, которые происходят без воздействия внешних периодических сил. Свободные колебания происходят с частотой, зависящей только от внутренних свойств системы (с собственной частотой колебания).

- Вынужденные колебания – колебания под действием периодически меняющейся внешней силы.

- Условия возникновения гармонических колебаний – возвращающая сила пропорциональна отклонению от положения равновесия.

3.     Механические колебания.

- Период колебания математического маятника .

- Период колебания пружинного маятника.

- Закон сохранения механической энергии в случае колебания пружинного маятника:

- Электрические колебания.

- Закон сохранения энергии в случае колебательного контура.

- Собственная частота колебательного контура.

- Связь заряда на конденсаторе колебательного контура и силы тока в цепи. ,

- Действующее значение напряжения и силы тока в цепи переменного тока – это такие средние значения тока и напряжения, при которых в цепи за период совершается такая же работа, как и в реальной цепи.

- Активное сопротивление конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока.

Если напряжение меняется по гармоническому закону , то

а) сила тока на активном сопротивлении также меняется по гармоническому закону с той же фазой.

б) сила тока через на конденсаторе также меняется по гармоническому закону с отставанием по фазе на  ,  , где

в) сила тока через катушку индуктивности также меняется по гармоническому закону с опережением по фазе на , , где

г) Работа на конденсаторе и катушки индуктивности за период равно 0.

6. Последовательное соединение конденсатора, катушки индуктивности и активного сопротивления в цепи переменного тока.

5. Трансформатор

1. Напряжение на первичной и вторичной обмотке трансформатора при условии если вторичная обмотка разомкнута.

, где N – количество витков на первичной и вторичной обмотке.

2. Связь силы тока на первичной и вторичной обмотке при условии 100 % КПД трансформатора: